尤环审〔2019〕12号

三明市尤溪生态环境局关于

尤溪县创能环保科技有限公司废旧轮胎综合利用生产项目环境影响报告书的批复

尤溪县创能环保科技有限公司：

你公司报送的《尤溪县创能环保科技有限公司废旧轮胎综合利用生产项目环境影响报告书》(以下简称“报告书”)和要求审批的报告收悉。经研究，现对报告书批复如下：

一、我局于2019年6月28日受理本报告书，并于6月28日至7月11日进行受理情况公开（10工作日）；于7月5日至7月11日进行拟作出审批意见公开（5工作日）；2次公示均在尤溪县政府门户网站上进行，公示期间我局未收到关于本报告书的意见。

二、本项目位于尤溪县西城镇七尺工业集中区，建设内容为年处理废旧轮胎24000吨（具体地理位置和工程内容详见报告书）。报告书相关内容表明，该项目经尤溪县发展与改革局备案（编号：闽发改备〔2019〕G110008号），在落实报告书提出的环境保护措施后，项目建设对环境的影响可得到缓解和控制。你公司在取得其它相关行政许可的前提下，我局从环境保护方面原则同意环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施。

三、你公司应认真对照并落实报告书提出的各项环保对策措施，并重点做好以下工作：

1.严格落实水污染防治措施。项目脱硫除尘水经氧化、再生、沉淀后循环使用，少量定排至SBR一体化污水生化处理设施处理后再回用；少量水封废水、油罐分离废水采用雾化喷嘴，雾化后在燃烧炉焚烧；初期雨水经收集池、隔油池、沉淀池、SBR一体化污水生化处理设施处理后回用于脱硫除尘用水。生活污水经化粪池处理后进入SBR一体化污水生化处理设施处理后回用于脱硫除尘用水。

2.严格落实大气污染防治措施。项目裂解气经干法脱硫后引到裂解炉进行加热燃烧，多余裂解气引到废气燃烧室燃烧；裂解气燃烧废气通过“二级碱喷淋脱硫除尘”装置处理后，由1根15米高排气筒达标排放；开炉废气经集气罩收集后并入裂解气燃烧废气统一处理后达标排放；炭黑加工含尘气体经脉冲除尘器处理后由1根15米高排气筒达标排放；炭黑包装工序采取封闭隔间，废气经集气罩收集后并入脉冲除尘装置处理；粗油罐配套油气回收装置。项目卫生防护距离为裂解车间外100米，炭黑加工车间及粗油储罐区外50米，该区域现状无常住居民等敏感目标。

3.严格落实噪声污染防治措施。项目应落实综合降噪措施，确保厂界噪声排放达标。

4. 严格落实固体废物收集贮存处置措施。按照有关规定，对固体废物实施分类处理、处置，做到“资源化、减量化、无害化”。对于废机油、暂存罐炭黑沉渣、浮渣和污泥、废脱硫剂、含油细砂等危险废物的收集、贮存必须严格执行危险废物贮存相关污染控制标准。一般工业固体废物应立足于综合利用，最大限度地减少最终处置量，不能回收利用的须按国家有关规定妥善贮存处置，不得产生二次污染。

5.强化环境风险防范和应急措施。加强对粗油贮存、运输的管理。落实非正常工况和停工检修期间污染防治措施。设计、布置和建设生产装置及粗油储存区应符合相关规范要求。在油品贮存区和相关生产装置周边设置物料泄露应急截流设施，工艺废水、消防废水和初期雨水等均应有收集设施。确保事故废水按要求导入应急事故池。严格落实环境风险防范措施和环境风险投资，制定应急预案，并与当地政府、园区等应急预案做好衔接。定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。

6.加强施工期环境管理，落实水质保护、扬尘、垃圾处置和噪声污染防治措施，落实水土保持和生态保护措施，防止施工废水、施工扬尘、施工噪声和施工固体废物造成环境污染或生态破坏。

7.严格落实地下水污染防治措施。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，防止污水渗漏对地下水环境造成污染。厂区按非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区采取不同的地下水防渗控制。

8.做好项目环境信息公开。根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，在开工前、施工期和建成运营期，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，建立畅通的公众参与平台，定期发布项目环境信息，并主动接受社会监督。对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。

9.强化污染源管理工作。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，并设立标志牌。排气筒应按规范要求预留永久性监测口。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、做好与排污许可证申领的衔接，将批准的环境影响报告书中各项环境保护措施、污染物排放清单及其他有关内容载入排污许可证。

六、项目的性质、规模、地点、生产工艺及污染防治措施等发生重大变动的，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。

七、我局委托尤溪县环境监察大队组织开展环保“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

三明市尤溪生态环境局

2019年7月12日

抄送:尤溪县环境监察大队，睿柯环境工程有限公司。

三明市尤溪生态环境局办公室　　           2019年7月12日印发