明环评尤〔2021〕1号

三明市生态环境局关于

国道G235线尤溪西城至新阳（大田界）

公路工程环境影响报告书的批复

尤溪县顺安交通发展有限公司：

你公司报送的《国道G235线尤溪西城至新阳（大田界）公路工程环境影响报告书（报批稿）》(以下简称“报告书”)和申请审批的函收悉。我局于2021年1月13日受理该报告书的审批申请，在尤溪县政府门户网站对受理情况进行公开，并将报告书及公众参与说明信息全本公示；于2021年1月20日在尤溪县政府门户网站对报告书拟作出的审批意见进行公开；上述公示、公开期间，我局未收到关于本报告书的意见。经研究，现对该项目环境影响报告书及相关规定批复如下：

- 本项目位于尤溪县西城镇、新阳镇。项目路线全长38.388公里，二级公路标准，设计速度40公里/时，路基宽度10米，全线桥梁1503.8米/9座，隧道886.0米/1座。（具体地理位置和工程内容详见报告书）。报告书相关内容表明，该项目经福建省发改和改革委员会审批（闽发改网审交通〔2020〕141号），符合《尤溪县城市总体规划》及《新阳镇城市总体规划》，在落实报告书提出的环境保护措施后，项目建设对环境的影响可得到缓解和控制。因此，你公司在取得其它相关行政许可的前提下，我局从环境保护方面原则同意环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施。

二、项目设计、建设及运营管理中应重点做好以下工作

1.加强生态环境保护。本工程沿线设置6个施工场地、7个表土临时堆场、5个弃土场和8个临时转运场，你单位应严格落实项目沿线、施工场地、表土堆场、弃土场和转运场等的生态保护和水土保持措施，减少植被破坏和水土流失，通过挂牌保护、就近移植等措施，做好香樟等植物的保护工作。严禁开挖的土、石沿河倾倒。施工结束后，应对施工临时占地进行复垦或植被恢复。

2.加强水环境保护。严格施工管理，施工期生产废水经隔油沉淀处理后回用或用于施工区的日常洒水。桥梁桩基钻孔施工过程中工应采取清水护壁，或采取封闭施工。建筑材料区应设置防渗区，防止地下水污染。施工人员生活污水依托当地村庄现有污水处理解决。

3.严格控制噪声环境影响。加强施工期噪声控制，合理安排施工时间，采取适当降噪措施，确保施工噪声达标排放，防止噪声扰民。午夜间施工应认真执行申报审批制度。根据声环境预测结果，采取隔声窗、限速措施和路肩绿化等噪声污染防治措施，确保各敏感目标达到相应声环境功能区要求。加强声环境敏感目标的噪声跟踪监测，中远期噪声一旦超标应及时增补、完善降噪措施，避免噪声污染扰民。

4.加强大气环境保护。做好施工现场、施工运输道路的防尘工作，在施工场地出入口设置冲洗设施，运输材料、土石的车辆必须进行密闭，施工场地应采取洒水等抑尘措施，防止施工扬尘对周围环境造成影响。搅拌设备应配套除尘器，距离敏感点较近的集中搅拌区还应封闭生产。

5.做好项目环境信息公开。根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，在开工前、施工期和建成运营期，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，建立畅通的公众参与平台，定期发布项目环境信息，并主动接受社会监督。对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，严格落实《报告书》中各项环境保护措施。要明确环境保护责任主体，细化环保投资概算，落实环境保护设计合同，将生态保护与污染防治措施纳入施工承包合同中。

四、项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。

五、我局委托三明市尤溪生态环境保护综合执法大队组织开展环保“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

三明市生态环境局

（盖行政许可专用章）

2021年1月27日

抄送:三明市尤溪生态环境保护综合执法大队，福建海涵环保咨询有限公司。

三明市生态环境局办公室　　　　           2021年1月27日印发